## Slide 1
O que um cabo aparentemente inofensivo pode fazer
Tô só carregando, juro!

## Slide 2
Hendrick Ströngreen
Pentester em uma Multinacional
Engenheiro da Computação
Pós-graduado — Ethical Hacking e IoT
Criador de conteúdo no YouTube, Instagram e LinkedIn
Sou mineiro, vegetariano, moro em Santos
Tenho um Border Collie - Zephyr
Faallaa Makers

## Slide 3
Sumário
  Ataques Físicos
  Porque ainda funcionam
  Evil Crown Cable Pro
  Comparação entre Gadgets HID
  Ataques
  Demonstração - Attack Brute Force PIN
  Como se proteger

## Slide 4
🔍 O que são ataques físicos?
  Não dependem de rede
  Muitas vezes são invisíveis a antivírus ou firewalls
Exemplo: Pendrive “esquecido”
Exigem acesso direto ou próximo ao dispositivo alvo
Explorando portas, sensores, dispositivos, interfaces ou até distrações humanas para burlar sistemas de segurança

## Slide 5
😴 Por que ainda funcionam?
  Hiperfoco proteção de rede e software
  Sensação de ninguém vai ter acesso ao meu computador/smartphone
  Falta de conscientização sobre ataques que envolvem técnicas físicas
  Desvalorização de dispositivos “comuns” como teclado, mouse, carregador, que podem ser modificados e utilizados para finalidades distintas

## Slide 6
Evil Crown Cable Pro
Um ataque simples, multifuncional em um cabo que parece inofensivo.

## Slide 7
Evil Crow Cable Pro
  Programação IDE do Arduino
  Multi devices
  Personalização de alvo
  Portátil
  Adaptável
  Keylogger
  BadUSB
  Data exfiltration
  Keystroke Reflection
  USB Host Mouse
  Injection
  Microcontrolador RP2040
  Funcionalidades principais:
    HID (Human Interface Device): simula teclado/mouse
    CDC (Serial over USB): comunica via porta serial - debug, controle remoto, logs
    Emula dispositivos comuns
Overview
Vantagens
Ataques
Projeto desenvolvido por Joel Serna

## Slide 8
🧩Diferenças

## Slide 9
Baixe e instale o Arduino IDE - versão 1.8.X - Legacy: https://www.arduino.cc/en/main/software
Baixe o repositório Evil Crow Cable Pro: git clone https://github.com/joelsernamoreno/EvilCrowCable-Pro.git
Arduino IDE
Acesse Arquivo > Preferências > "URLs Adicionais do Gerenciador de Placas":
Adicione
https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json
Clique em Ok
repositório
Preparar o Cabo

## Slide 10
Selecione:
Ferramentas > Placa > Gerenciador de Placas > Procure por rp2040
Instale Raspberry Pi Pico/RP2040 versão 3.3.0 por Earle F. Philhower
Clique em Fechar
Vá para o diretório EvilCrowCable-Pro/libraries
Descompacte todas as bibliotecas no diretório de bibliotecas do Arduino
Abra firmware.ino no Arduino IDE
Selecionar essas configurações:
    Board: Raspberry Pi Pico
    Flash Size: 2 MB (Esboço: 1 MB, FS: 1 MB)
    CPU Speed: 120 MHz
    USB Stack: Adafruit TinyUSB
    All other options: Default
Firmware flash
Preparar o Cabo

## Slide 11
Ataque
Como o ataque é feito?

## Slide 12
Injeção de PIN via HID
2 passo
Payload configurado é iniciado
1 Passo
Conexão do cabo: simulação um teclado
3 passo
Sequência teclas é disparada
4 passo
PIN correto, desbloqueia a tela
Combinado com engenharia social: “Quer carregar aqui?”

## Slide 13
Código utilizado:

## Slide 14
Demonstração
Vamos ver na prática?

## Slide 15
🧩Demonstração do Ataque

## Slide 16
⚖️ Comparação entre Gadgets HID

## Slide 17
Como se proteger?
  Cabos originais ( próprios )
  Conferir consumo de energia
  USB Data Blocker
  Configuração para restrição de porta USB
  Conscientização sobre engenharia social.

## Slide 18
Danke!
Perguntas?
strongreen.com